по сборке аппарата типа Атлас Воронежского дельтаклуба Аист.

---------------------------------------------------------------

Конструкцией предусмотрена упаковка в 2.2м и 4м пакет.

Возможна упаковка со снатием паруса и без такового.

Все контровки по умолчанию ставятся от пилота, болты - гайками вниз.

Эксплуатация без контровок недопустима.

Вытяжка заделок троса недопустима. Допустимое повреждение троса - не

больше 1 нитки.

I. Сборка из короткого (2.2м) пакета со снятым парусом.

1. Извлечь аппарат из чехла, положить на землю носом на ветер, трапецией вверх.

2. Собрать трапецию (1 болт с контровкой в нижнем углу).

3. Перевернуть трапецией вниз.

4. Разобраться с нижними тросами : "лягушка" - вперед, боковые - в стороны,

задние назад.

5. Пристыковать поперечины и закрепить байдарочным разъемом.

Головка байдарочного разъема должна входить в прорезь в трубе и давать

возможность трубам поворачиваться на угол ~ 20 градусов

6. Одеть заднюю килевую трубу

7. Пристыковать вторые боковые трубы и закрепить из болтами. Отверстие бокового узла

должно быть ближе к хвосту.

8. Надеть парус. Боковые трубы должны попасть в карманы между верхней и нижней

обшивкой, киль - в килевой карман, мачта - в отверстие для мачты.

Киль удобно ловить через отверстие для мачты.

Продеть передний трос в отверстие в передней части паруса.

9. Закатать парус для подсоелинения консолей.

10. Пристыковать консоли (<=> 3-я боковая труба) и закрепить их шпильками с

контровками. АПУ должны смотреть внутрь и чуть вверх.

11. Расправить парус по консолям

12. Продвинуть центральный узел ~ до середины передней килевой трубы

13. Расправить верхние троса, одеть голову мачты.

14. Продеть задний трос в петлю на парусе. Закрепить задние верхние/нижние троса

болтом с нижних тросов.

15. Привязать низ колевого кармана к заднему болту (прямым узлом). Сильно не

натягивать.

16. Закрепить передний трос (карабин + контровка)

17. Собрать боковые узлы : продеть верхний трос в отверстие в парусе, собрать

"бутерброд" : верхний трос - болт - малая радиусная шайба - боковая труба -

малая радиусная шайба - капроновая прокладка - большая радиусная шайба - поперечина -

большая радиусная шайба - нихний трос - гайка.

С этим узлом удобно работать через нижнее отверстие паруса.

18. Закрепить парус на концах консолей шпильками с контровками.

19. Вставить в гнезда трубки АПУ.

20. Распаковать латы, выделить крайние (пластмассовые) и корневую

(толстую), остальные отсортировать по длине.

21. Вставить корневую лату. Передний конец латы ложится на болт.

22. Вставить остальные латы. Под вторые латы крепятся антипикирующие подвязки от

мачты.

Латы крепятся "полиспастом" из веревочной петли. Усилие - среднее.

Латы не должны упираться в боковую трубу.

23. Проверить что никакой из коушей тросов не перевернут.

24. Максимально развести крылья (желателен помощник).

25. Поднять аппарат (удобно если помощник держит за заднюю килевую трубу).

Зацепить "лягушку".

26. Продвинуть центральный узел к трапеции (в сильный ветер аппарат надо

придержать за нос).

Возможен вариант сборки при котором центральный узел сразу продвигается до

трапеции и слабина паруса, необходимая для вставки лат, обеспечивается

сборкой только одного бокового узла. Второй узел собирается после вставки лат.

27. Зафиксировать центральный узел болтом.

28. Натянуть "лягушку" на переднем тросе и закрепить болтом с контровкой.

29. Установить и зафиксировать гайкой с контровкой узел подвески.

Узел крепить за переднее отверстие.

Аппарат собран.

Необходимо провести предполетный осмотр.

В ходе осмотра проверяется :

- наличие всех гаек и контровок;

- закрепление всех лат;

- отсутствие закусывания паруса деталями конструкции;

- отсутствие перекрутов коушей.

Осмотр проводится по кругу : нос - передяя кромка крыла - задняя кромка -

трапеция - центральный узел - второе крыло.

II Сборка из короткого пакета с надетым парусом.

Исключается п. 8.

Для пристыковки вторых боковых труб парус необходимо закатать.

III Сборка из 4-метрового пакета

Исключаются пп. 5-8, 14, 15, 17

IV Разборка

a) В 4-метровый пакет

1. Снять узел подвески.

2. Разфиксировать узел трапеции.

3. Разфиксировать "лягушку" на носовом узле, ослабить передний трос.

4. Поставить аппарат на нос, продвинуть узел трапеции вперед - ослабить парус.

5. Отстегнуть передний трос, положить аппарат.

6. Вытащить все латы (включая корневую)

7. Снять носовой верхний трос, положить мачту назад

8. Свести крылья

9. Освободить парус на консолях.

10. Вытащить АПУ

11. Закатать парус

12. Снять консоли, закрепить АПУ в транспортное положение резинкой.

14. Разобрать и сложить трапецию.

15. Свернуть троса

16. Скрутить парус. Парус вытягивается по крылу, свободный конец загинается назад,

парус скручивается в рулон вдоль боковой трубы.

17. Уложить латы в чехол для лат

18. Связать аппарат тесемками и уложить в чехол.

19. Уложить в чехол оставшиеся трубы, латы, мешок с ЗИП.

20. Связать чехол тесемками.

б) В 2-метровый пакет, без снятия паруса

Пп. 1-9 как в варианте а).

10. Разобрать боковые узлы. Болты закрепить на нижних тросах.

11. Разобрать поперечины

12. Вытащить АПУ

13. Закатать парус

14. Снять консоли, закрепить АПУ в транспортное положение резинкой.

13. Закатать парус дальше, снять вторые боковые трубы

14. Разобрать задний узел крепления тросов.

15. Снять киль

16. Снять и смотать верхние тросаю уложить в чехол.

17. Разобрать и сложить трапецию.

18. Свернуть троса

19. Скрутить парус. Парус вытягивается по крылу, свободный конец загинается назад,

парус скручивается в рулон вдоль боковой трубы.

20. Уложить латы в чехол для лат

21. Связать аппарат тесемками и уложить в чехол.

22. Уложить в чехол оставшиеся трубы, латы, мешок с ЗИП.

23. Завязать чехол.

в) В 2-метровый пакет, со снятием паруса

Пп. 1-14 как в варианте б)

15. Снять парус

16. Свернуть парус : сложить вдоль по килю, расправить и налистать, потом сложить

по длине вдвое.

Далее идут Пп. 14-22 из варианта б)

25. Уложить парус в свободную часть чехла.

26. Завязать чехол.

Евгений Эксаревский.

и еще

Во-первых, конечно, килевую надо в чистоте держать и не царапать. Новые они как по маслу ходили.

При разборке сначала вынимаешь шпильку, фиксирующую скользящий узел (аннарат - на трапеции).

Потом ставишь носом на землю и толкаешь центральный узел вперёд насколько позволят троса.

Потом отцепляешь передний трос и кладёшь.

Из этого положения уже можно вынуть латы, можно ещё свести крылья.

Сводятся они либо вдвоём, за боковые узлы, либо, если один, садишься на землю сзади, держишься за мачту и ногами толкаешь центральный узел вперёд.

Потом, уже без лат, крылья легко сводятся и в одиночку, надо только чуть набок его положить.

Сборка в обратном порядке : чуть развёл крылья за боковой узел, потом ногами ещё чуть продвинул центральный узел к мачте, потом латы, потом взводишь поперечину.

Это делается обычно вдвоём (хотя Киреев умудрялся и один).

С не до конца взведённой поперечиной поднимаешь крыло, трос вперед не цепляешь

. Помошник держит на заднюю килевую, а ты руками пинаешь центральный узел на место, при этом либо сам придерживаешь за киль спереди чтобы не унесло, либо это делает третий.

Контришь, потом цепляешь трос.

Ещё вариант - ногами поставить поперечину на место не поднимая крыло, но при подъёме она опять съёдет. Тогда уж надо сразу лезть под парус и контрить. Зато так он собирается и в одиночку.

Ещё можно допинать ногами, но не контрить, тогда можно будет после подъёма сразу цеплять трос - это чуть удобнее, он меньше стремится улететь.

Главное - не дергай латы при взведенной поперечине.